A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- Stan istniejący.

### Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa świętokrzyskiego przebiega przez teren powiatu opatowskiego oraz gminy: Opatów

  - Zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotowa droga gminna położona jest na działkach ewidencyjnych o nr 100, 169/1. Droga przebiega po terenach równinnych i jest położona na terenie upraw rolnych, do pasa drogowego bezpośrednio przylegają grunty rolne oraz ogrodzenia nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Przedmiotowa droga pełni funkcje drogi dojazdowej do pól i posesji i posiada nawierzchnie gruntową umocnioną tłuczniem i żużlem hutniczym z licznymi nierównościami o zmiennej szerokości od 3,0 m do 3,5 m i grubości około 10 cm. Na całym odcinku droga posiada przekrój szlakowy.

Zgodnie z wymogami zamówienia wszystkie projektowane rozwiązania mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

### Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej.

Na projektowanym odcinku nie stwierdzono występowania stref archeologicznych oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

- Elementy projektowane.

  - Dane wyjściowe:

-  założona lokalizacja

-  pomiary geodezyjne

-  klasa drogi – D (droga dojazdowa) – gminna

-  kategoria ruchu KR1

-  obciążenie jezdni 80 kN

-  prędkość projektowa 30 km/h

-  szerokość zasadnicza drogi 3,5 m na odcinku od km 0+000.00 do km 1+349,69

-  szerokość zasadnicza drogi 5,0 m na odcinku od km 1+349.69 do km 1+971.28

-  szerokość poboczy 2x .075 m

-  szerokość korony drogi od 5.0 m do 6.5 m

-  pochylenie   - jezdni jednostronne 2% (od km 0+000.0 do km 1+349.69)

- jezdni obustronne 2% (od km 1+349.69 do km 1+971.28)

-  podłoże gruntowe G1.

  - Plan sytuacyjny.

Początek projektowanej do przebudowy pierwszej części drogi gminnej  (odcinek nr I) przewidziano w km 0+000,00 na włączeniu do istniejącej drogi powiatowej nr 0770 T o nawierzchni bitumicznej. Krawędzie drogi gminnej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6 m po obu stronach. Oś zaprojektowano w ten sposób aby jak największym stopniu została wykorzystana istniejąca nawierzchnia jako podbudowa pod projektowaną nawierzchnie. Przebudowa drogi nie spowoduje wyjścia poza granice pasa drogowego. Na długości trasy założono punkty wierzchołkowe w miejscach załamania trasy. W miejscach gdzie kąt załamania trasy był większy od 1 grad zaprojektowano łuki poziome  w postaci łuków kołowych bez krzywych przejściowych o następujących parametrach:

W-1; km: 0+071.53, X(E)=4655024.16, Y(N)=5483412.64, R=2500.00m, Łk=83.55, =2.1275, T=41.78m, Z=0.35m.

W-2; km: 0+302.46, X(E)=4654918.02, Y(N)=5483207.55, R=2000.00m, Łk=79.16m, =2.5196g, T=39.58m, Z=0.39m.

W-3; km: 0+380.40, X(E)=4654884.56, Y(N)=5483137.14, R=1000.00m, Łk=44.77m, =2.8499g, T=22.39m, Z=0.25m.

W-4; km: 0+562.94, X(E)=4654798.26, Y(N)=5482976.30, R=2000.00m, Łk=77.68m, =2.4727g, T=38.85m, Z=0.38m.

W-5; km: 1+024.42, X(E)=4654589.51, Y(N)=5482564.74, R=2000.00m, Łk=62.32m, =1.9837g, T=31.16m, Z=0.24m.

W-6; km: 1+222.25, X(E)=4654499.08, Y(N)=5482388.79, R=1500.00m, Łk=53.56m, =22.7295g, T=27.07m, Z=2.42m.

Koniec projektowanej pierwszej części drogi gminnej przewidziano w km  1+971.28 na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 757. Krawędzie drogi gminnej wyokrąglono promieniami R=6 m z obu stron.

Początek projektowanej do przebudowy drugiej części drogi gminnej (odcinek nr II) przewidziano w km 0+000,00 (km 1+349,69 pierwszej części) na włączeniu do istniejącej drogi gminnej. Przebudowa drogi nie spowoduje wyjścia poza granice pasa drogowego. Na długości trasy założono punkty wierzchołkowe w miejscach załamania trasy. W miejscach gdzie kąt załamania trasy był większy od 1 grad zaprojektowano łuki poziome  w postaci łuków kołowych bez krzywych przejściowych o następujących parametrach:

W-1a; km 0+043.31, X(E)=4654372.89 Y(N)=5482272.91, R=400.00m, Łk=14.46m, =2.3019g, T=7.23m, Z=0.07m.

Koniec projektowanej drugiej części drogi gminnej przewidziano w km 0+150.04 w ciągu drogi gminnej.

Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 2).

  - Przekroje normalne.

Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano dwa przekroje normalne typu szlakowego.

Przekrój normalny nr 1 dotyczy drogi gminnej o szerokości jezdni 3.5 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% . Pobocza zaprojektowano po obu stronach o szerokości 0,75 m po każdej ze stron. Zakłada się zastosowanie 8%-go pochylenia poboczy do zewnątrz po prawej stronie, natomiast po stronie lewej pochylenie takie jak jezdni czyli 2% do wewnątrz.

Przekrój nr 2 dotyczy drogi gminnej o szerokości jezdni 5.0 m i pochyleniu daszkowym 2%. Zaprojektowano pobocza szerokości 0.75 m po każdej ze stron Pochylenie poboczy projektuje się 8% do zewnątrz.

Konstrukcja drogi gminnej

Przekrój konstrukcyjny nr 1

-  4 cm ; warstwa ścieralna z BA 0/12.8 mm

-  4 cm ; warstwa wiążąca  z BA 0/16 mm

-  15 cm  ; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

-  istniejąca nawierzchnia tłuczniowo źwirowa.

  - Profil podłużny.

Początek projektowanej drogi gminnej (odcinek nr I)w km 0+000,00 dowiązano wysokościowo do rzędnej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 0770 T. Niweletę drogi zaprojektowano z uwzględnieniem ochrony korpusu drogowego poprzez wyniesienie ponad przyległy teren. Projektując niweletę wzięto pod uwagę istniejącą konstrukcje drogi. Istniejąca konstrukcja drogi posłużyła jako podbudowa pod projektowane wzmocnienie. W miejscu załamań niwelety zaprojektowano łuki pionowe, wklęsłe  o promieniu od  600 m do 6000 m i wypukłe o promieniu od 600 m do 10000 m. Pochylenie podłużne przebudowywanego odcinka drogi gminnej wynosi od 0.51% do 5.24%.

Na profilu podłużnym przedstawiono również :

- Zakres obowiązywania przekroi normalnych,

- Lokalizację skrzyżowań,

- Lokalizację mijanek.

- Koniec projektowanej niwelety (odcinek nr I) dowiązano wysokościowo do krawędzi istniejącej drogi wojewódzkiej nr 757. Profil podłużny sporządzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

- Początek projektowanej niwelety drogi gminnej (odcinek nr II) w km 0+000,00 dowiązano do rzędnej niwelety drogi gminnej (odcinku nr I) w km 1+349,69. Natomiast koniec niwelety w km 0+150.04 dowiązano do istniejącego terenu w ciągu drogi gminnej.

  - Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne wykonano w celu określenia ilości mas ziemnych, oraz do  przedstawienia miejsc charakterystycznych, w których występują nowo projektowane elementy związane bezpośrednio z drogą.

- Odwodnienie.

Na projektowanym odcinku funkcjonować będzie powierzchniowy system odwodnienia drogi.

- Urządzenia obce.

4.1. Skrzyżowania drogi z teletechnicznymi liniami kablowymi, ziemnymi – 7 skrzyżowań.

Prace zabezpieczające będą polegały na: ustaleniu dokładnej lokalizacji każdego z 7 skrzyżowań kabla w terenie poprzez wykonanie przekopów kontrolnych długości 2,00 m każdy, założeniu   zabezpieczenia w postaci dwudzielnych rur osłonowych PCV d= 100 mm, ułożeniu nad kablem taśmy ostrzegawczej oraz zasypaniu rowu kablowego wraz z zagęszczeniem i  ustawieniu oznaczników kablowych.

Wszystkie urządzenia infrastruktury techn. przedstawione na mapie zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

- Umocnienie skarp.

Po wykonaniu robót ziemnych projektuje się wykonać humusowanie skarp poprzez rozścielenie gruntu urodzajnego (humusu) o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg ten pozwoli zabezpieczyć skarpy przed szkodliwym działaniem wód opadowych (erozja).

- Uwagi – roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać jedynie do humusowania skarp oraz do uformowania korpusu drogi z wyłączeniem nasypów pod konstrukcją nawierzchni. Nie dopuszcza się wykorzystania gruntów uzyskanych z wykopów do wykonywania nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni.

- Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska

- w wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpi poprawa warunków drogowych przez upłynnienie ruchu co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie hałasu i emisji spalin.

- Budowa drogi nie wpłynie w czasie eksploatacji na jakość środowiska przyrodniczego krajobrazu.

- Zestawienie projektowanych elementów zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni – 8 707 m2

### B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania:

- umowa z Gminą Opatów nr ID-III-340/02/2008;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414                                z 1994r. ) z późniejszymi zmianami;

- warunki wyjściowe do projektowania;

- mapa do celów projektowych w skali 1:1000;

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z załącznikiem Nr 1-4;

- Polskie Normy branżowe , uzgodnienia.

- Inwestor.

GMINA OPATÓW Plac Obrońców Pokoju 34,27-500 Opatów

- Jednostka Projektowa

DP Drogi Polskie Sp. z o. o. 02-389 Warszawa, ul. Bohaterów Września 9/206

- Zakres opracowania.

Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego na przebudowę drogi gminnej Kobylany - Przecinka na odcinku o długości 1 971.28 mb. Początek zakresu robót pierwszej części drogi przyjęto w km 0+000,00 tj. na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0770 T a koniec  w km 1+971.28 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 757. Początek drugiej części drogi przyjęto w km 0+000,00 (km 1+349,69 pierwszej części) na przedłużeniu drogi gminnej, a koniec w km 0+150,00 w ciągu drogi gminnej.

.

- Stan istniejący.

### Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa świętokrzyskiego przebiega przez teren powiatu opatowskiego oraz gminy Opatów

  - Zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotowa droga gminna położona jest na działkach ewidencyjnych o nr 100, 169/1. Droga przebiega po terenach równinnych i jest położona na terenie upraw rolnych, do pasa drogowego bezpośrednio przylegają grunty rolne oraz ogrodzenia nielicznej zabudowy jednorodzinnej. Przedmiotowa droga pełni funkcje drogi dojazdowej do pól i posesji i posiada nawierzchnie gruntową umocnioną tłuczniem i żużlem hutniczym z licznymi nierównościami o zmiennej szerokości od 3,0 m do 3,5 m i grubości około 10 cm. Na całym odcinku droga posiada przekrój szlakowy.

### Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej.

Na projektowanym odcinku nie stwierdzono występowania stref archeologicznych oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

- Elementy projektowane.

  - Dane wyjściowe:

-  założona lokalizacja

-  pomiary geodezyjne

-  klasa drogi – D (droga dojazdowa) – gminna

-  kategoria ruchu KR1

-  obciążenie jezdni 80 kN

-  prędkość projektowa 30 km/h

-  szerokość zasadnicza drogi 3,5 m na odcinku od km 0+000.00 do km 1+349,69

-  szerokość zasadnicza drogi 5,0 m na odcinku od km 1+349.69 do km 1+971.28

-  szerokość poboczy 2x .075 m

-  szerokość korony drogi od 5.0 m do 6.5 m

-  pochylenie   - jezdni jednostronne 2% (od km 0+000.0 do km 1+349.69)

- jezdni obustronne 2% (od km 1+349.69 do km 1+971.28)

-  podłoże gruntowe G1.

  - Plan sytuacyjny.

Początek projektowanej do przebudowy pierwszej części drogi gminnej  (odcinek nr I) przewidziano w km 0+000,00 na włączeniu do istniejącej drogi powiatowej nr 0770 T o nawierzchni bitumicznej. Krawędzie drogi gminnej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6 m po obu stronach. Oś zaprojektowano w ten sposób aby jak największym stopniu została wykorzystana istniejąca nawierzchnia jako podbudowa pod projektowaną nawierzchnie. Przebudowa drogi nie spowoduje wyjścia poza granice pasa drogowego. Na długości trasy założono punkty wierzchołkowe w miejscach załamania trasy. W miejscach gdzie kąt załamania trasy był większy od 1 grad zaprojektowano łuki poziome  w postaci łuków kołowych bez krzywych przejściowych o następujących parametrach:

W-1; km: 0+071.53, X(E)=4655024.16, Y(N)=5483412.64, R=2500.00m, Łk=83.55, =2.1275, T=41.78m, Z=0.35m.

W-2; km: 0+302.46, X(E)=4654918.02, Y(N)=5483207.55, R=2000.00m, Łk=79.16m, =2.5196g, T=39.58m, Z=0.39m.

W-3; km: 0+380.40, X(E)=4654884.56, Y(N)=5483137.14, R=1000.00m, Łk=44.77m, =2.8499g, T=22.39m, Z=0.25m.

W-4; km: 0+562.94, X(E)=4654798.26, Y(N)=5482976.30, R=2000.00m, Łk=77.68m, =2.4727g, T=38.85m, Z=0.38m.

W-5; km: 1+024.42, X(E)=4654589.51, Y(N)=5482564.74, R=2000.00m, Łk=62.32m, =1.9837g, T=31.16m, Z=0.24m.

W-6; km: 1+222.25, X(E)=4654499.08, Y(N)=5482388.79, R=1500.00m, Łk=53.56m, =22.7295g, T=27.07m, Z=2.42m.

Koniec projektowanej pierwszej części drogi gminnej przewidziano w km  1+971.28 na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 757. Krawędzie drogi gminnej wyokrąglono promieniami R=6 m z obu stron.

Początek projektowanej do przebudowy drugiej części drogi gminnej (odcinek nr II) przewidziano w km 0+000,00 (km 1+349,69 pierwszej części) na włączeniu do istniejącej drogi gminnej. Przebudowa drogi nie spowoduje wyjścia poza granice pasa drogowego. Na długości trasy założono punkty wierzchołkowe w miejscach załamania trasy. W miejscach gdzie kąt załamania trasy był większy od 1 grad zaprojektowano łuki poziome  w postaci łuków kołowych bez krzywych przejściowych o następujących parametrach:

W-1a; km 0+043.31, X(E)=4654372.89 Y(N)=5482272.91, R=400.00m, Łk=14.46m, =2.3019g, T=7.23m, Z=0.07m.

Koniec projektowanej drugiej części drogi gminnej przewidziano w km 0+150.04 w ciągu drogi gminnej.

Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 2).

  - Przekroje normalne.

Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano dwa przekroje normalne typu szlakowego.

Przekrój normalny nr 1 dotyczy drogi gminnej o szerokości jezdni 3.5 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% . Pobocza zaprojektowano po obu stronach o szerokości 0,75 m po każdej ze stron. Zakłada się zastosowanie 8%-go pochylenia poboczy do zewnątrz po prawej stronie, natomiast po stronie lewej pochylenie takie jak jezdni czyli 2% do wewnątrz.

Przekrój nr 2 dotyczy drogi gminnej o szerokości jezdni 5.0 m i pochyleniu daszkowym 2%. Zaprojektowano pobocza szerokości 0.75 m po każdej ze stron Pochylenie poboczy projektuje się 8% do zewnątrz. Przekroje normalne przedstawiono w części rysunkowej (rys. nr 4).

Konstrukcja drogi gminnej

Przekrój konstrukcyjny nr 1

-  4 cm ; warstwa ścieralna z BA 0/12.8 mm

-  4 cm ; warstwa wiążąca  z BA 0/16 mm

-  15 cm  ; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

-  istniejąca nawierzchnia tłuczniowo źwirowa

  - Profil podłużny.

Początek projektowanej drogi gminnej (odcinek nr I)w km 0+000,00 dowiązano wysokościowo do rzędnej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 0770 T. Niweletę drogi zaprojektowano z uwzględnieniem ochrony korpusu drogowego poprzez wyniesienie ponad przyległy teren. Projektując niweletę wzięto pod uwagę istniejącą konstrukcje drogi. Istniejąca konstrukcja drogi posłużyła jako podbudowa pod projektowane wzmocnienie. W miejscu załamań niwelety zaprojektowano łuki pionowe, wklęsłe  o promieniu od  600 m do 6000 m i wypukłe o promieniu od 600 m do 10000 m. Pochylenie podłużne przebudowywanego odcinka drogi gminnej wynosi od 0.51% do 5.24%.

Na profilu podłużnym przedstawiono również :

- Zakres obowiązywania przekroi normalnych,

- Lokalizację skrzyżowań,

- Lokalizację mijanek.

Koniec projektowanej niwelety (odcinek nr I) dowiązano wysokościowo do krawędzi istniejącej drogi wojewódzkiej nr 757. Profil podłużny sporządzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

Początek projektowanej niwelety drogi gminnej (odcinek nr II) w km 0+000,00 dowiązano do rzędnej niwelety drogi gminnej (odcinku nr I) w km 1+349,69. Natomiast koniec niwelety w km 0+150.04 dowiązano do istniejącego terenu w ciągu drogi gminnej

  - Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne wykonano w celu określenia ilości mas ziemnych, oraz do  przedstawienia miejsc charakterystycznych, w których występują nowo projektowane elementy związane bezpośrednio z drogą.

Przekroje poprzeczne sporządzono w skali 1:100  (rys. nr 5).

- Odwodnienie.

Na projektowanym odcinku funkcjonować będzie powierzchniowy system odwodnienia drogi.

- Urządzenia obce.

8.1. Skrzyżowania drogi z teletechnicznymi liniami kablowymi, ziemnymi – 7 skrzyżowań.

Prace zabezpieczające będą polegały na: ustaleniu dokładnej lokalizacji każdego z 7 skrzyżowań kabla w terenie poprzez wykonanie przekopów kontrolnych długości 2,00 m każdy, założeniu zabezpieczenia w postaci dwudzielnych rur osłonowych PCV d= 100 mm, ułożeniu nad kablem taśmy ostrzegawczej oraz zasypaniu rowu kablowego wraz z zagęszczeniem i  ustawieniu oznaczników kablowych.

Wszystkie urządzenia infrastruktury techn. przedstawione na mapie zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

- Umocnienie skarp.

Po wykonaniu robót ziemnych projektuje się wykonać humusowanie skarp poprzez rozścielenie gruntu urodzajnego (humusu) o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg ten pozwoli zabezpieczyć skarpy przed szkodliwym działaniem wód opadowych (erozja).

- Uwagi – roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać jedynie do humusowania skarp oraz do uformowania korpusu drogi z wyłączeniem nasypów pod konstrukcją nawierzchni. Nie dopuszcza się wykorzystania gruntów uzyskanych z wykopów do wykonywania nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni.

- Plan stałej organizacji ruchu.

  - Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano oznakowanie wlotu do drogi wojewódzkiej i do drogi powiatowej  znakiem A-7 („ustąp pierwszeństwa”). Na drodze gminnej oznakowano również mijanki  znakiem B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka). Na skrzyżowaniu w km 1+349.69 z drogą gminną ustawiono znak D-4a (droga bez przejazdu) informujący o nieprzejezdności drogi podporządkowanej. W/w skrzyżowanie oznakowano również znakiem D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu) z tabliczką T-6a ustawionych na jednym słupku na obu wlotach drogi z pierwszeństwem przejazdu. Na drodze podporządkowanej ustawiono znak A-7 (ustąp pierwszeństwa).

  - Oznakowanie poziome.

Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego.

### D. PRZEDMIAR ROBÓT I ZAŁĄCZNIKI.

.

### E. DANE GEODEZYJNE.

### F. OPINIE I UZGODNIENIA.

### G. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY CZĘŚĆ RYSUNKOWA.