Opatów 30.05.2014r

ID-III.271.6.2014

Dotyczy:  „Termomodernizacji budynków Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1  w Opatowie”.

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ na powyższe zadanie.

Pytanie nr 1

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki oraz ślusarki.
W załączeniu. Należy wymienić drzwi zewnętrzne do hali sportowej i zaplecza, drzwi do piwnicy w budynku dydaktycznym nr 1, drzwi do łącznika przy budynku dydaktycznym nr 2, drzwi do łącznika nr 1na drzwi z PCV o wymiarach jak istniejące ze szkleniem o wsp. U=1,0 W/m2K (wskazane 0,8). Dopuszcza się zestaw dwuszynowy.

Pytani nr 2

Proszę o podanie parametrów i materiału z jakiego mają być wykonane drzwi zewnętrznych ponieważ są rozbieżności między przedmiarem a opisem technicznym.

Należy przyjąć zgodnie opisem technicznym z PCV z zestawem szklanym jak wyżej.

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarach pokrycia i docieplenia dachu budynku dydaktycznego 2 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pokrycie i docieplenie należy przyjąć zgodnie z projektem opis i rys. nr 15.

Pytanie nr 4

Brak w przedmiarach podwyższenia attyk na Sali gimnastycznej, budynku dydaktycznym 2 oraz łącznikach – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Jest określona w projekcie.

Pytanie nr 5

5. Proszę o podanie jaki kolor rynien i z jakiego materiału.

Rynny i rury spustowe są do przełożenia, ewentualne uzupełnienia z materiału
 i w kolorze jak istniejące.

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie gdzie mamy wykonywać  pokrycie z blachy na rąbek stojący i proszę podać parametry blachy kolor, grubość, itp.

Pokrycie należy wykonać w pasie przyrynnowym budynku dydaktycznego nr 1 zgodnie z pkt. 71 przedmiaru. Kolor i grubość jak istniejąca.

Pytanie 7

Proszę o podać parametry blachy na obróbki kolor, grubość, itp.

Blacha powlekana, kolor jak istniejąca, grubość 0,5 mm.

Pytanie 8

Proszę o podanie parametrów styropianu do ocieplenia stropodachów.

Zgodnie z opisem technicznym:

- docieplenie stropu styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła 
      λ 0,032 W/m-K, gr. 25,0 cm;

Pytanie 9

Proszę o wyjaśnienie jakie pokrycie dachu nad łącznikami, wg. Opisu tech. Strop ocieplony styropianem gr. 25 cm brak informacji odnośnie pokrycia – brak w przedmiarach pozycji odnośnie docieplenia oraz pokrycia łączników proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pokrycie dachu nad łącznikami z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia.

Grubość: min. 5,2 mm.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Do wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.

Warstwa powłokowa: asfalt modyfikowany SBS

Osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze min.250g/m2

Wykończenie warstwy górnej: gruboziarnista posypka mineralna

Wykończenie warstwy dolnej: folia z tworzywa sztucznego.

Pytanie 10

Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze pozycja 15 izolacja z wełny mineralnej gr. 20cm jest prawidłowa w opisie oraz na rysunkach brak informacji o dociepleniu poziomym z wełny gr 20cm

Powinno być jak w opisie technicznym  30 cm. :

VI. Zakres prac projektowanych:

1- BUDYNEK DYDAKTYCZNY NR 1 + ADMINISTRACJA
a. Docieplenie budynku:
    - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną twardą gr. 30,0 cm 
       i ułożenie płyt OSB, gr. 2,0 cm;

Pytanie nr 11

Zwracam się z prośbą o przedłanie dokładniejszej specyfikacji technicznej stolarki okiennej wraz z drzwiami, które podlegają wymianie w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

W przetargu nieograniczonym na ,,Termomodernizację budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska’’ w przedmiarze nr 1 podana jest tylko powierzchnia całkowita okien przeznaczonych do wymiany. Nie ma nic wspomniane o wymiarach okien, ich liczbie, konfiguracji w jakiej mają być podzielone oraz w którą stronę mają się otwierać.

Prosiłbym o sprecyzowanie tych danych. Wpłynie to na precyzję oraz cenę przy sporządzaniu oferty.

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Oprac.  G,Mizera