OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYKAZ LOKALIZACJI DLA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Miejscowość – nr geod. działki

Adamów- 24

Balbinów- 29/1, 29/2, 41

Brzezie- 63, 181, 182

Czerników Opatowski- 115/2

Gojców- 223

Jałowęsy- 209, 213, 215, 383, 643, 84, 103/1

Kobylany- 759, 1/251, 1/713, 154/4

Kornacice- 85, 376/1

Rosochy- 289, 291, 304, 114, 129, 322, 326, 329, 330/2, 311

Strzyżowice- 319, 30

Tomaszów- 132/2, 133/2, 134/2

Tudorów- 88

Inwestycja to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatów. Budowane oczyszczalnie ścieków zlokalizowane będą na działkach należących do mieszkańców poszczególnych posesji i wykonane zostaną w oparciu o urządzenia działające w trzech odrębnych komorach ze stożkowym dnem stanowiących zintegrowany, kompaktowy zbiornik tj:

1) osadnik wstępny (podczyszczanie ścieku surowego – procesy sedymentacji i flotacji, zagęszczanie i częściowa fermentacja oraz magazynowanie osadów)

2) komora osadu czynnego ( komora napowietrzania-  osad czynny zapewnia  proces oczyszczania tlenowego)

3) osadnik wtórny ( sedymentacja strefowa zawiesiny połączona z recyrkulacją osadu nadmiernego do osadnika wstępnego)

Zaprojektowano oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii osadu czynnego  w układzie technologicznym składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące po sobie procesy oczyszczania ścieków. Oczyszczony ściek wyprowadzony 
z przydomowej oczyszczalni ścieków będzie odprowadzony do gruntu poprzez studnię chłonną .

Zaprojektowane oczyszczalnie i urządzenia pracujące na bazie technologii osadu czynnego, są to zbiorniki wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, formowane metodą rotomuldingu.

Dobrano następujące urządzenia :

- Przepustowość do 0,9 m3/d – do obsługi maks. 7 osób