Opatów 6.10.2014.

ID-III.271.16.2014

Dotyczy przetargu na: „ Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Opatów” Znak sprawy : ID-III.271.16.2014

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie odpowiedziach:

Pytanie nr 1.

Od 2 listopada 2011 roku nie ma prawa być sprzedawana, montowana, oferowana do montażu oczyszczalnia przydomowa bez wykonanych badań wstępnych typu (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009). Po dokonaniu badań w laboratorium notyfikowanym – producent oczyszczalni nadaje dla oczyszczalni znak CE oraz wystawia deklarację zgodności z normą. Czy Zamawiający niezgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 dopuszcza oznakowanie oczyszczalni znakiem „B”?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykonać badanie wodoszczelności dla każdego modelu z rodziny (w przypadku przedmiotowego przetargu – dla RLM6, RLM10)– wg procedury opisanej w załączniku A normy oraz tablicy 1 na stronie 17 normy. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wodoszczelności dla tych wielkości oczyszczalni, wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy?

Odpowiedź:

Tak, z tym że zamówieniem są objęte wyłącznie urządzenia dla 6 RLM, co wynika z załącznika z listą działek

Pytanie nr 3

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykonać badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach mokrych (wg procedury opisanej w załączniku C.6 normy) w sytuacji, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona w warunkach mokrych. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego dla warunków mokrych wg procedury C.6 normy PN EN 12566-3+A1:2009?

Odpowiedź:

Norma PN-EN 12566-3+A1:2009 zgodnie z zapisami rozdziało 6.2 określa jako równoważne metodę obliczeniową wytrzymałości konstrukcyjnej oczyszczalni.

Pytanie nr 4

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykonać badanie efektywności oczyszczania przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury określonej załącznikiem B oraz tablicy 1 na stronie 17 normy (oraz zapisów normy: B.1 strona 22, tabela ZA.3, strona 28). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań efektywności oczyszczania wykonanego przez laboratorium notyfikowane wraz z kompletem informacji określonych normą PN EN 12566-3+A1:2009?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza wyłącznie oczyszczalnie przebadane w całości wraz z systemem sterowania w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający żąda od  Wykonawców dołączenia do oferty pełnego raportu z badań wstępnych typu proponowanej oczyszczalni w zakresie skuteczności oczyszczalnia, wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej oraz trwałości materiału z którego wykonano zbiorniki oczyszczalni, z którego będzie jednoznacznie wynikało, iż badanie zostało wykonane w całości przez laboratorium notyfikowane UE ( bez udziału podmiotów trzecich ) oraz że przebadano kompletne rozwiązanie wraz z systemem sterowania. Jednocześnie raport musi zawierać informacje o średniodobowym zużyciu energii elektrycznej przez urządzenie POŚ oraz o częstotliwości wywożenia osadu z oczyszczalni.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które nie zostały przebadane jak całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź  na pytanie nr 4

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które producent zmienił konstrukcyjnie (zbiornik, przegrody, sterowanie, itp.) względem oczyszczalni jaka była badana w laboratorium notyfikowanym?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4

Pytanie nr 7

Projektant zaprojektował oczyszczalnie wykonane z PEHD. Norma PN EN 12566-3+A1:2009 dopuszcza jako materiał z którego produkuje się oczyszczalnie PE, PP, beton, PVC, włókno szklane. Każdy ten materiał musi przejść te same badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach czy to suchych, czy to mokrych. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania oczyszczalnie wykonane z materiału innego niż PEHD, które z wynikiem pozytywnym przeszły badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach mokrych?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytania nr 3 i 4

Pytanie nr 8

Prosimy o opisanie, według jakiego kryterium i na jakiej podstawie w dalszej części zamówienia zamawiający ogranicza wybór oczyszczalni tylko do takich które są wykonane wyłącznie z PEHD. Norma PN-EN 12566-3A1:2009 precyzyjnie określa, jakie parametry oczyszczalni i w jaki sposób mają być badane. Badania szczelności i wytrzymałości mechanicznej nic nie mówią o rodzaju zastosowanego materiału. Urządzenia ma tylko spełniać parametry narzucone normą. Najistotniejszą regułą prowadzenia postępowania przetargowego jest zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP), naszym zdaniem w ogłoszonym przez państwa przetargu można na podstawie wskazanych wyżej przesłanek doszukać się uchybienia tej zasadzie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 Ustawy PZP. Jednocześnie Zamawiającemu znanych jest co najmniej kilka urządzeń POŚ dostępnych na rynku polskim spełniających kryteria równoważności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP to na wykonawcy powołującemu się na rozwiązania równoważne, spoczywa obowiązek udowodnienia ich równoważności.

Pytanie nr 9

W dokumencie o nazwie „Lista działek z adresami Gmina Opatów” podano tylko typ oczyszczalni Delfin jaki został przypisany do konkretnej działki przez Projektanta. Prosimy o podanie dokładnej liczby mieszkańców (RLM) przypisanych do konkretnej działki, w celu doboru równoważnej oczyszczalni.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 2

Pytanie nr 10

W dokumentacji umieszczono zapis, mówiący o tym, że oczyszczalnia musi posiadać elektrozawory. Pragniemy donieść Zamawiającemu, że sterownik nie jest potrzebny do zautomatyzowania pracy oczyszczalni. Co najważniejsze, zdaniem ekspertów „Najistotniejszą cechą małych i średnich oczyszczalni ścieków powinna być ich prostota techniczna, technologiczna oraz obsługi, którą mogła by eksploatować mniej wykwalifikowana załoga" [Ignatowicz K., Puchlik M.: Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków]. Jak to ma się do wymagań Zamawiającego, jak to ma się do konieczności uzbrajania oczyszczalni w drogie, awaryjne sterowniki? Proszę Państwa, nie generujmy niepotrzebnych kosztów - raz, wynikających z samego kosztu zakupu sterownika, co wiąże się ze wzrostem ceny oczyszczalni, dwa, wynikających z awaryjności sterowników i koniecznością ich poniesienia przez użytkownika. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż znanych mu i dostępnych na rynku Polskim urządzenia POŚ wynika, że to właśnie urządzenia wyposażone w sterowniki z elektrozaworami obniżają koszty eksploatacji oczyszczalni, w przeciwieństwie do przestarzałych technologicznie rozwiązań wyposażonych w urządzenia do napowietrzania ścieków o większej mocy i pracujących w sposób ciągły. Generują one nawet 2-3 krotnie większe zużycie energii elektrycznej oraz prowadzą do częstej wymiany drogich i nie energooszczędnych dmuchaw do napowietrzania ścieków.

Pytanie nr 11

Zasadą Prawa Zamówień Publicznych jest, iż określenie przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi zawsze decyzję Zamawiającego. Prawem zamawiającego i zarazem jego obowiązkiem jest ocena własnych potrzeb i dokonanie zamówienia zgodnie z tymi potrzebami. Zatem określenie i opisanie przedmiotu zamówienia powinno zostać dokonane stosownie do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Swoboda zamawiającego w powyższym zakresie ulega jednak ograniczeniom zawartym w przepisie art. 29 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia powinien być dostosowany w sposób obiektywny i nieutrudniający uczciwej konkurencji, nie może zawierać sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób. Dyskryminacja wykonawców następuje także w sytuacji gdy wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są na tyle rygorystyczne, że nie są uzasadnione potrzebami zamawiającego, a przy tym ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia".(Sygn. Akt: KIO/UZP/423/08) Tymczasem dobór przez Zamawiającego parametrów technicznych przydomowej oczyszczalni ścieków powoduje, że jedynym urządzeniem spełniającym wszystkie wymogi siwz są produkty firmy Delfin. Jest to "kopiuj-wklej" z dokumentacji techniczno-ruchowej tej firmy. Zamawiający podając te parametry jako podstawowe wyposażenie zbiornika POŚ dokonał opisu przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych w sposób, który narusza zasadę równego traktowania wykonawców, a tym samym w sposób utrudniający konkurencję i uniemożliwiający złożenie oferty z inną niż jednego producenta oczyszczalnią. Jest to art.7 ust.1 i 3 oraz art. 29 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19 poz. 177). Zamawiający, zgodnie z art.29 ust.3 nie może żądać, aby produkt równoważny był identyczny z przedmiotem zamówienia. Równoważność nie oznacza tożsamości produktów- gdyby było inaczej wspomniana równoważność byłaby pozorną, w praktyce niemożliwą do spełnienia. Nawet gdyby inny producent niż opisywany w dokumentacji chciał zaoferować oczyszczalnię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego musiałby wyprodukować identyczny produkt jak wspomniana firma, a to z kolei nie jest zgodne z prawem. Wnosimy o dokonanie modyfikacji siwz w zakresie wszystkich wskazanych parametrów.

Odpowiedź:

Jak słusznie zauważa Zadający pytanie ( cytując orzecznictwo KIO w tym zakresie) Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 PZP. . Jednocześnie Zamawiającemu znanych jest co najmniej kilka urządzeń POŚ dostępnych na rynku polskim spełniających kryteria równoważności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP to na wykonawcy powołującemu się na rozwiązania równoważne, spoczywa obowiązek udowodnienia ich równoważności. Sugerowanie Zamawiającemu elementarnej niewiedzy czy też szafowanie zarzutami o utrudnianiu konkurencji jest wywieraniem nieuprawnionej presji na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12

Norma PN-EN 12566-3 na którą powołuje się Zamawiający dotyczy:

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 3. Kontenerowe/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”

Zgodnie z w/w normą należy wykonać wstępne badania typu w jednostce notyfikacyjnej : wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań jednostka notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzającego wykonanie wstępnych badań typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza wyłącznie oczyszczalnie przebadane w całości wraz z systemem sterowania w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający żąda od  Wykonawców dołączenia do oferty pełnego raportu z badań wstępnych typu proponowanej oczyszczalni w zakresie skuteczności oczyszczalnia, wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej oraz trwałości materiału z którego wykonano zbiorniki oczyszczalni, z którego będzie jednoznacznie wynikało, iż badanie zostało wykonane w całości przez laboratorium notyfikowane UE ( bez udziału podmiotów trzecich ) oraz że przebadano kompletne rozwiązanie wraz z systemem sterowania. Jednocześnie raport musi zawierać informacje o średnio dobowym zużyciu energii elektrycznej przez urządzenie POŚ oraz o częstotliwości wywożenia osadu z oczyszczalni.

Pytanie nr 13

W normie PN-EN 12566-3+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, nie występuje pojęcie osadnik, bioreaktor- norma dotyczy całkowitego urządzenia oczyszczalni.

W związku z powyższym oczekujemy, że badania typu wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające zgodność z w/w normą (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość) maja obejmować całą oczyszczalnię (wszelkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12

Pytanie nr 14

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga aby sterowanie praca oczyszczalni było w pełni automatyczne.

Wobec powyższego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane oczyszczalnie ścieków, pracowały w pełni automatycznie, tzn były  sterowane  za pomocą programowalnego sterowania PLC i posiadały elektrozawory i nie wymagały ingerencji użytkownika między innymi np. ręcznej regulacji zaworów a w celu potwierdzenia zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty schematu skrzynki sterującej z jej wyposażenia

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 o parametrach technicznych równych lub wyższych w stosunku do parametrów opisanych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami ustawy PZP uzna za równoważne urządzenia spełniające normę PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 oraz zgodnie z dokumentacją projektową pracujące w technologii hybrydowej połączonego osadu czynnego i złoża fluidalnego o parametrach energochłonności, pojemności poszczególnych komór oraz częstotliwości wywozu osadu nie gorszych od urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry te powinny być potwierdzone raportem zbadania wstępnego typu zaoferowanych POŚ w zakresie normy PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 wykonanych w całości w laboratorium notyfikowanym UE, bez udziału podmiotów trzecich. Natomiast zgodnie z artykułem 30 ust.5 Ustawy PZP tona wykonawcy powołującemu się na rozwiązania równoważne,  spoczywa obowiązek udowodnienia ich równoważności.

Pytanie nr 16

Prosimy o określenie minimalnych pojemności osadników wstępnych dla poszczególnych oczyszczalni ścieków oraz potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie zaoferowane oczyszczalnie ścieków (zaprojektowane oraz równoważne) posiadały wymagane przez Zamawiającego minimalne pojemności osadników wstępnych.

Odpowiedź:

Pojemności określone w dokumentacji projektowej są pojemnościami minimalnymi. Natomiast zgodnie z artykułem 30 ust.5 Ustawy PZP to na wykonawcy powołującemu się na rozwiązania równoważne,  spoczywa obowiązek udowodnienia ich równoważności.

Pytanie nr 17

Czy podane przez Zamawiającego przepustowości są przepustowościami nominalnymi czy maksymalnymi?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa określa nominalne przepustowości urządzeń POŚ.

Pytanie nr 18.

Czy podane przez Zamawiającego minimalne pojemności osadników są pojemnościami netto czy brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie do końca wie co zadający pytanie rozumie pod pojęciem pojemności netto i brutto. Pojemności osadników wstępnych określone w dokumentacji projektowej są pojemnościami całkowitymi.

Pytanie nr 19.

Wg orzecznictwa KIO celem badań wyrobu budowlanego jest ocena zgodności zaproponowanych wyrobów z normami zharmonizowanymi, które określają parametry konieczne do spełnienia wymogów określonych w danej normie. Jednocześnie orzecznictwo KIO stwierdza jednoznacznie, że raporty z badań wstępnych typu wyrobu, które potwierdzają, że dany wyrób spełnia określone w normie wymagania nie zawierają informacji podlegające ochronie w świetle przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z kolei naczelną zasadą postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy PZP jest ich jawność. Czy zatem Zamawiający dopuszcza niezgodne z prawem utajnienie raportów z badań wstępnych typu oczyszczalni przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane UE zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na podstawie których producent wystawił deklaracje właściwości użytkowych wyrobu i jednocześnie na podstawie których Zamawiający dokonuje oceny ofert oraz utajnienie samej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu?

Odpowiedź:

Raporty nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.