PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI :           KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYLĄCZAMI (do

granic działki) ORAZ PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

ADRES INWESTYCJI :           miejscowość MARCINKOWICE

INWESTOR :                         GMINA OPATÓW

ADRES INWESTORA :         PLAC OBROŃ CÓW POKOJU

kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana z rur PCV o średnicy 0 200
o łącznej długości ok.1120.00 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi 01200 - szt. 35 + 1
,01000 przyłącza kanalizacyjne wykonane z rur PCV 0 160 =106 m ( 23 szt) (odcinek od
kanału do granicy działki lub studzienki), przepompownia ścieków 01200( wys.
podnoszenia 8 m , pompy o mocy silnika 2.0 kw , zasilanie elektryczne 30 mb. rurociąg
ciśnieniowy z rur PE 090 L=90.00 m ,

Prowadzenie przewodów kanalizacyjne po terenie drogi utwardzonej - ( nawierzchnia
asfaltowa ) oraz po terenach działek prywatnych

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 45231100-6 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km |  |  |
|  |  | 1,23 | km | 1,23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,23 |
| 1.2 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  |  |
|  |  | 1230 * 1 * 3 * 75% | m3 | 2 767,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 767,5 |
| 1.3 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2767 | m3 | 2 767,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 767,0 |
| 1.4 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 2767 | m3 | 2 767,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 767,0 |
| 1.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2776 | m3 | 2 776,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 776,0 |
| 1.6 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 |  |  |
|  |  | 1230 * 3 * 1 * 25% | m3 | 922,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 922,5 |
| 1.7 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 922 | m3 | 922,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 922,0 |
| 1.8 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku pod przyłącza | m3 |  |  |
|  |  | 25 * 2 * 1 * 5 | m3 | 250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250 |
| 1.9 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 250 | m3 | 250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250 |
| 1.10 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 1280 * 3 * 2 | m2 | 7 680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 680 |
| 2 |  | 45233200-1 ROBOTY DROGOWE -ROZBIORKOWE I NOWA NAWIERZCHNIA |
| 2.1 | KNNR 5 0721-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m |  |  |
|  |  | (1230 - 190 - 140) * 2 | m | 1 800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 800 |
| 2.2 | KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości | m |  |  |
|  |  | 1800 | m | 1 800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 800 |
| 2.3 | KNNR 6 0801-07 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.4 | KNNR 6 0801-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.5 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.6 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.7 | KNNR 6 0105-06 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.8 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.9 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900 |
| 2.10 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900 RAZEM | 900 |
| 3 |  | 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMIDO GRANICY DZIAŁKI |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 1120 | m | 1 120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 120 |
| 3.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm od kanału do granicy - 23 szt | m |  |  |
|  |  | 106 | m | 106 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106 |
| 3.3 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. - 1 prób. |  |  |
|  |  | 6 | odc. - 1 prób. | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 3.4 | KNNR 11 0405- 05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - ze stozkiem w tym jedna jako rozprężna fi 1000 | szt. |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |
| 3.5 | KNNR 11 0405- 06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości | szt. |  |  |
|  |  | 36 | szt. | 36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |
| 3.6 | kal geodezyjna | wykonaie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej i przyłą- czy kanalizacyjnych | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 3.7 | KNR 2-18 0208- 02 | rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn.75 mm 0d przepompowni do studni rozprężnej | m |  |  |
|  |  | 90 | m | 90,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,000 |
| 3.8 | KNR-W 2-18 0515-02 | przepompownia sieciowa kpl z zasilaniem elektrycznym | [0.5 m] |  |  |
|  |  | 1 | [0.5 m] | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |